## Slide 1: Filmage automatique des déplacements du bras-robot canadien
Benjamin Auder
Université de Sherbrooke

## Slide 2: Plan
Introduction
  Mise en situation et motivations
  Présentation de la station et du bras-robot
  Avancement dans RomanTutor
État de l’art
  Méthodes géométriques
  Résolution de contraintes cinématographiques
Préliminaires techniques
  Calcul des coordonnées du bras
  Calcul de l’image d’une caméra
  Découpage de la trajectoire
Génération d’animations 3D avec caméras virtuelles
  Trajectoire connue : approche idiomes
    Création de la base d’idiomes
    Transformation de la trajectoire en suite d’idiomes
    Evaluation d’un idiome
    Compilation de la suite d’idiomes en film
  Trajectoire imprévisible : approche contraintes
    Placement initial de la caméra
    Ajustement et prise en compte du découpage de la trajectoire
    Passage à proximité d’un obstacle
    Lissage des configurations de caméras
Génération d’animations 3D avec caméras fixes
  Sélection des caméras
  Réglage du zoom et de l’orientation
Tests avec RomanTutor
  Approche idiomes
  Résolution de contraintes
  Caméras fixes
Conclusion

## Slide 3: Objectifs
Filmage : Opération consistant à filmer. Synon. tournage. Le filmage s'effectue dans les théâtres de prise de vues et dans les endroits réels choisis à cet effet (H. Diamant-Berger ds Le Cin., 1919, p. 81).
On veut filmer de la « meilleure façon possible » la trajectoire du bras-robot canadien.
  Bras + repères visuels doivent rester à l’écran
  Respect de contraintes visuelles : l’utilisateur est humain,
  et doit donc pouvoir interpréter les images avec le moins d’efforts possible.
Critères :
  Voir le plus de surface possible sur le bras-robot
  Ne pas sauter d’une vue à une autre, mouvement lisse de la caméra
  Prendre des angles de vues informationnels.

## Slide 4: Motivations
Les manipulations à la surface de l’ISS doivent être effectuées avec la plus grande précision, compte-tenu du coût du matériel.
Donc : nécessité de s’entraîner à la manipulation du bras, en dehors ou à l’intérieur de la station, sans risque de fausse manœuvre.
C’est dans cette optique que le logiciel RomanTutor a été développé, dans le cadre des systèmes tutoriels intelligents (STS) : on souhaite en effet fournir à terme un feedback pertinent sur les actions de l’utilisateur.
Afin de donner ce feedback, il est primordial de filmer correctement les mouvements du bras-robot contrôlé par l’élève, car l’aide apportée sera principalement visuelle.

## Slide 5: Description de canadarm2
Bras-robot : 8 degrés de liberté
  1 en translation
  3 à l’épaule : yaw, pitch, roll
  1 au coude : pitch
  3 au poignet : yaw, pitch, roll
Longueurs SP-EP et EP- WP == 8,5m environ.
SP, SY, SR constituent la base mobile se déplaçant sur le rail

## Slide 6: …Puis de la station spatiale internationale
1960 : idée d’une station spatiale en orbite (NASA).
1985 : l'Agence spatiale européenne (ESA) s'associe au projet, puis est suivie par le Canada et le Japon la même année.
1993 : la Russie se joint au projet , et 1997 : le Brésil rejoint l'équipe
1998 : 16 nations participent au projet : les États-Unis, 11 États de l'Union européenne, le Canada, le Japon, le Brésil, la Russie. La station est alors baptisée International Space Station (ISS).
Depuis : plusieurs modules envoyés, deux à trois spationautes occupent la station. Coûts de l’ordre de plusieurs dizaines de milliards de dollars à chaque opération de grande envergure.
L’ISS représente un terrain d’expérimentation unique pour les sciences de la vie et de la matière, la physique fondamentale, mais aussi une plateforme d’observation de la Terre et de l’Univers. (source : Wikipedia)
Carte de la station
spatiale (ISS) 

## Slide 7: Filmage actuel dans RomanTutor
Logiciel RomanTutor simulant le contrôle du bras-robot sur la station spatiale internationale (ISS), devant être utilisé à terme par des élèves astronautes.
Adaptation de principes cinématographiques :
  Shot : succession ininterrompue d’images prises par une seule caméra
  Idiome : succession de shots montrant une action particulière.
Ajout de TL-Plan, planificateur efficace utilisant la logique temporelle, afin de planifier les successions de shots et donc d’idiomes.
Découpage de la trajectoire : shots « line » et « point » ; line correspond à un déplacement longitudinal pour déplacer une charge d’un point à un autre de la station par exemple. point désigne une élévation du bras dans l’optique de contourner un obstacle par exemple.
Idiomes et règles cinématographiques encodés sous forme de stratégies de recherche dans TLPlan

## Slide 8: Filmage actuel : suite
Analogies entre idiomes avec deux acteurs humains et idiomes avec le bras et des éléments de la station.
Qualité du plan fourni par TL-Plan estimée par le simulateur de trajectoires : détection d’occlusions.
 Re-planification éventuelle avec plus de contraintes sur les shots.
Finalement, avant ajout du module de filmage dans RomanTutor :
  Caméras fixes.
  Un seul type de shot : static.
  L’interface du logiciel RomanTutor.

## Slide 9: Plan
Introduction
  Mise en situation et motivations
  Présentation de la station et du bras-robot
  Avancement dans RomanTutor
État de l’art
  Méthodes géométriques
  Résolution de contraintes cinématographiques
Préliminaires techniques
  Calcul des coordonnées du bras
  Calcul de l’image d’une caméra
  Découpage de la trajectoire
Génération d’animations 3D avec caméras virtuelles
  Trajectoire connue : approche idiomes
    Création de la base d’idiomes
    Transformation de la trajectoire en suite d’idiomes
    Evaluation d’un idiome
    Compilation de la suite d’idiomes en film
  Trajectoire imprévisible : approche contraintes
    Placement initial de la caméra
    Ajustement et prise en compte du découpage de la trajectoire
    Passage à proximité d’un obstacle
    Lissage des configurations de caméras
Génération d’animations 3D avec caméras fixes
  Sélection des caméras
  Réglage du zoom et de l’orientation
Tests avec RomanTutor
  Approche idiomes
  Résolution de contraintes
  Caméras fixes
Conclusion

## Slide 10: Interval constraint system
F. Benhamou et al. – Interval Constraint Solving for Camera Control and Motion Planning
Idée :
  Mettre en inéquations les contraintes sur le filmage (exemples géométriques simples liés à l’article).
  Résoudre ces inéquations par une nouvelle méthode utilisant l’arithmétique des intervalles.
  Aperçu visuel
  de l’algorithme ;
  Vert : approximation
  des solutions par défaut.
  Rouge : approximation
  par excès

## Slide 11: Roadmap probabiliste
D. Nieuwenhuisen et M. H. Overmars – Motion Planning for Camera Movements in Virtual Environments
Roadmap : graphe de points de l’espace des déplacements d’un robot, dans lequel on trouve son chemin en parcourant les arêtes ; probabiliste si les sommets sont générés aléatoirement.
Méthode :
  On se restreint d’abord à l’espace 3D, planifiant les positions successives de la caméra.
  On lisse et raccourcit ensuite la trajectoire.
  On calcule enfin les orientations de la caméra en pointant vers l’endroit où sera la caméra dans une seconde, en chaque point. Si possible sans roll.
  Orientation de la caméra,
  dans la continuité du mouvement.

## Slide 12: Bilan des méthodes géométriques
Utiles et efficaces lorsque l’on souhaite filmer certains détails d’une scène statique, mis assez facilement en équations. Exemples : exploration d’un musée ou d’un lieu en général, animation de transition entre deux mondes dans un jeu vidéo.. etc.
En revanche, inutilisables telles quelles dans le cas du filmage d’un objet animé, car il faudrait inclure les déplacements de l’objet dans la description de la scène  beaucoup trop lourd.
Finalement, on se contentera de s’inspirer de certains aspects de ces méthodes, sans les utiliser.

## Slide 13: Quelques principes cinématographiques
La caméra ne doit pas passer trop proche d’un obstacle.
L’horizon de la caméra doit rester le plus « droit » possible: pas de « roll », ou très peu.
La vitesse de la caméra doit diminuer lorsqu’elle effectue un virage.
Des indices devraient permettre au spectateur de deviner où la caméra se dirige.
Ne pas traverser la ligne d’action : insérer un shot neutre.
Une scène illustrant un mouvement devrait être découpée en deux shots, chacun voyant l’objet ou être vivant parcourir la moitié de l’écran.

## Slide 14: Structure d’un film
Découpage hiérarchique d’une succession d’images :
  Film  scène  idiome  shot  image
Plus intéressant de travailler au niveau scène/idiome/shot que image, car plus proche du tournage d’un film au cinéma, et plus d’abstraction  en général plus de simplifications.

## Slide 15: Le « Camera Planning System »
D. B. Christianson et al. – Declarative Camera Control for Automatic Cinematography
Langage de description des scènes permettant de formaliser les « façons de filmer » : DCCL.
Méthode :
  Etant donné la trace d’animation, découpage en actions élémentaires (cette partie dépend de l’application).
  Recherche d’un idiome correspondant à chaque action élémentaire dans la base de données, tout en précisant les éléments nécessaires à la traduction en langage DCCL.
  Déterminer les cadres de transition sur chaque point de coupure obtenu lors du découpage, si nécessaire.
  Finalement, décodage du script DCCL par un compilateur et exécution du film.

## Slide 16: Types de shot dans DCCL

## Slide 17: L’algorithme UCAM
W. H. Bares et J. C. Lester – Cinematographic User Models for Automated Realtime Camera Control
Basé sur une représentation des préférences visuelles d’un spectateur virtuel.
UCAM choisit les orientations, positions et mouvements des caméras en fonction de ce qu’il a déterminé que le spectateur aimerait voir (tableau ci-dessous)

## Slide 18: Pseudo-code de l’algorithme
A chaque nouvelle image devant être affichée, on calcule la nouvelle position de la caméra en fonction des données et des préférences de l’utilisateur.
Donc travail au niveau de l’image, et non plus du shot.

## Slide 19: Système de filmage basé sur la résolution de contraintes cinématographiques
N. Halper et al. – A camera Engine for Computer Games : Managing the Trade-Off Between Constraint Satisfaction and Frame Coherence
Résolution de contraintes visuelles image par image :
  Placer la caméra à la bonne hauteur avec un bon angle de vue.
  Placer la caméra à une certaine distance fixée de l’objet.
  Faire en sorte que la cible à filmer reste toujours visible à l’écran.
Méthode adaptée donc au suivi de personnages dans un jeu vidéo.
Mise en avant de la cohérence des images : évite de sauter d’un bon angle de vue à un autre.

## Slide 20: Ordre d’application des contraintes
Résolution de chaque contrainte minimise l’altération de la satisfaction des contraintes précédentes.
(algorithme de N. Halper et al. Schématisé)

## Slide 21: Bilan de la méthode
Avantages du couplage résolution de contraintes / cohérence des images :
Les flèches indiquent les mouvements de la caméra

## Slide 22: Plan
Introduction
  Mise en situation et motivations
  Présentation de la station et du bras-robot
  Avancement dans RomanTutor
État de l’art
  Méthodes géométriques
  Résolution de contraintes cinématographiques
Préliminaires techniques
  Calcul des coordonnées du bras
  Calcul de l’image d’une caméra
  Découpage de la trajectoire
Génération d’animations 3D avec caméras virtuelles
  Trajectoire connue : approche idiomes
    Création de la base d’idiomes
    Transformation de la trajectoire en suite d’idiomes
    Evaluation d’un idiome
    Compilation de la suite d’idiomes en film
  Trajectoire imprévisible : approche contraintes
    Placement initial de la caméra
    Ajustement et prise en compte du découpage de la trajectoire
    Passage à proximité d’un obstacle
    Lissage des configurations de caméras
Génération d’animations 3D avec caméras fixes
  Sélection des caméras
  Réglage du zoom et de l’orientation
Tests avec RomanTutor
  Approche idiomes
  Résolution de contraintes
  Caméras fixes
Conclusion

## Slide 23: Coordonnées 3D du bras-robot
Tous les calculs dans les algorithmes devront se baser sur des positions en 3D.
On suppose donnée une configuration du bras, composée d’une valeur de translation et 7 angles, dont 4 en dehors du poignet, représentés ci-dessous.
Alors on obtient les coordonnées 3D du point A facilement car nous avons les angles θe et φe des coordonnées sphériques de ce point dans le repère translaté d’ origine O.
Pour le point B, on commence par calculer de mêmes les coordonnées à l’aide de θc et φe , sans le roll ξ , puis on effectue un changement de repère pour avoir le vecteur OA comme axe Oz, et on applique la rotation d’angle ξ au point calculé pour prendre en compte le roll.

## Slide 24: Vue d’une caméra
Champ de vision de la caméra approximé par un cône :
7 degrés de liberté
+mentionner méthode avec coin3D
Méthode :
  Echantillonner des points sur le bras, puis les relier à la caméra par des segments. On compte ensuite le nombre de segments en collision avec un obstacle à l’aide de PQP.
Qualité de l’image :
  Ratio nbPointsSansCollision / nbPointsEnCollision
  (réel entre 0 et 1; 0 si un des joints n’est pas visible)

## Slide 25: Calculs dans le cône de vision d’une caméra
x2 + y2 = z2 tan2 a ,
où a est le demi angle au sommet du cône.
Pour utiliser cette équation il faut traduire l’orientation de la caméra dans le repère de la station :
  Transformation de l’orientation (point cible) en coordonnées sphériques φ et θ
  Déduction du vecteur « axe du cône » dans le repère de la station, puis de deux vecteurs orthogonaux formant le reste de la base orthonormée directe en fonction de φ et θ :
X = Y = Z =

## Slide 26: Découpage de la trajectoire
On cherche à diviser la trajectoire du bras-robot en morceaux significatifs pour l’apprenant, permettant ainsi d’organiser les changements de caméras sur les points de coupure, et de filmer différemment sur chaque sous-partie de trajectoire.
Ces découpages seront utiles à divers endroits de la génération automatique d’animation qui suivra.
Plan :
    Découpage monotone
    Découpage selon proximités aux obstacles
    Découpage en fonction des zones de la station

## Slide 27: Découpage « monotone »
Trajectoire subdivisée suivant les mouvements de chaque joint : une portion de trajectoire = tous les joints gardent le même sens de déplacement, éventuellement immobile.
Algorithme de base :  remplacer par illustrations
C : vecteur des configurations du bras,
U et V : vecteurs enregistrant les variations
Mémoriser les premières variations U[j] = C[1][j] - C[0][j]
Boucle : pour i allant de 2 à C.size() – 1, faire :
Pour j parcourant chaque dimension, faire :
V[j] = C[i][j] - C[i-1][j]
S’il existe un indice k tel que U[k] ≠ V[k], marquer i comme point de rupture.
U  V ;
Amélioration : fusionner les morceaux de trajectoires trop petits (bruit) avec une portion adjacente similaire.

## Slide 28: Découpage selon les proximités aux obstacles
Idée : portions de trajectoire sur lesquelles le bras est à peu près à la même distance des obstacles.
Méthode sans PQP : (illustration)
  Echantillonnage gaussien autour du bras-robot
  On calcule la plus courte distance entre un point du bras et un point échantillonné en collision.
Méthode avec PQP :
  On assimile les deux segments principaux du bras à deux triangles très fins. On calcule alors les distances de ces triangles à chaque obstacle via PQP, conservant la plus petite distance trouvée. Cette méthode est exacte, contrairement à la précédente.
Comparatif : au-delà de 20 à 30 points échantillonnés, la méthode avec PQP est plus rapide. On l’utilise donc systématiquement, car on aurait besoin de beaucoup plus de points.

## Slide 29: Découpage en fonction des zones de la station
Idée : on divise la station en zones significatives pour l’utilisateur.
Les façons de filmer sont ainsi déterminées en fonction de la zone courante.
Découpage en zones :
  Nécessite carte précise de la station.
  Nécessite aussi la connaissance de ce que l’apprenant est susceptible de faire en chaque endroit.
  Utilise les coordonnées cylindriques adaptées à la forme de la station
Non implémenté car :
  Difficile de récupérer les coordonnées exactes des objets depuis la scène 3D (format de la librairie Coin3D).
  Pas assez d’informations sur l’environnement de la station pour faire un découpage « intelligent » en fonction des actions présumées à chaque endroit.

## Slide 30: Plan
Introduction
  Mise en situation et motivations
  Présentation de la station et du bras-robot
  Avancement dans RomanTutor
État de l’art
  Méthodes géométriques
  Résolution de contraintes cinématographiques
Préliminaires techniques
  Calcul des coordonnées du bras
  Calcul de l’image d’une caméra
  Découpage de la trajectoire
Génération d’animations 3D avec caméras virtuelles
  Trajectoire connue : approche idiomes
    Création de la base d’idiomes
    Transformation de la trajectoire en suite d’idiomes
    Evaluation d’un idiome
    Compilation de la suite d’idiomes en film
  Trajectoire imprévisible : approche contraintes
    Placement initial de la caméra
    Ajustement et prise en compte du découpage de la trajectoire
    Passage à proximité d’un obstacle
    Lissage des configurations de caméras
Génération d’animations 3D avec caméras fixes
  Sélection des caméras
  Réglage du zoom et de l’orientation
Tests avec RomanTutor
  Approche idiomes
  Résolution de contraintes
  Caméras fixes
Conclusion

## Slide 31: Repérage sur la station
Repère utilisé pour le positionnement des caméras :
Épaule : yaw (φe), pitch (θe) , roll (non représenté)
Coude : pitch (θc)

## Slide 32: Trajectoire connue
Possibilité d’utiliser une approche cinématographique :
  shots, idiomes : méthode :
    Définir la base d’idiomes
    Découper la trajectoire comme décrit précédemment, puis choisir les idiomes et shots sur chaque morceau.
    Compiler la suite d’idiomes en un film cohérent.
  Avec TL-Plan :
    Planifier les déplacements de la caméra en encodant les shots/idiomes comme des actions, et les positions de la caméra comme des états.
    Expliquer + dire que ça n’a pas été traité ici

## Slide 33: Base d’idiomes (sans TL-PLAN)
Bras s’élevant pour soulever une charge ou en prévision d’un contournement d’obstacle, et mouvement inverse :
 mouvement vertical, donc pan vertical
Mouvement latéral de rotation du bras pour amener une charge sur une trajectoire globalement circulaire.
 mouvement horizontal : pan horizontal
Mouvement de rotation du segment épaule-coude sur lui-même (roll).
 mouvement circulaire borné : shot go-by
Mouvements du poignet pour agripper une charge ou effectuer une opération de maintenance.
 mouvement statique : shot static
Mouvement de translation en déplacement le long du rail.
 mouvement en translation, donc shot track
+ hiérarchie d’angles de vue associée à chaque idiome ;
Par exemple, à côté du bras pour l’idiome/shot pan vertical …etc

## Slide 34: Transformation trajectoire  idiomes
On utilise le découpage selon les mouvements monotones du bras pour déterminer les intervalles à tester dans l’algorithme de transformation.
Ensuite, on parcours les intervalles en cherchant à chaque fois la variation majoritaire ; par exemple si l’angle φ du joint de l’épaule varie nettement plus que les autres, on enregistre un shot pan horizontal.. etc.
On empile ainsi des idiomes comportant :
  Nom (pan vertical, static ..etc) + ordonnancement des vues privilégiées
  Et, pour chaque shot contenu dans l’idiome :
    Date de début du shot (un numéro de configurations dans le vecteur de configurations du bras passé en paramètre au programme)
    Date de fin du shot (coïncidant avec la date de début du shot suivant s’il y a un suivant).
Le compilateur réglera les configurations de caméras en se basant sur ces données.
Note : les idiomes utilisés sont composés d’un unique shot, pour simplifier. Cela revient au même, c’est juste un niveau d’abstraction en dessous qu’un idiome composé.

## Slide 35: Evaluation d’un idiome
Argument : idiome (nom, Tdébut, Tfin, vues)
La fonction getEvalIdiomViews() va réorganiser les vues de l’idiomes, de celle offrant la meilleure visibilité à la plus mauvaise visibilité.
3 catégories d’idiomes :
  Static ou go-by : on évalue une seule image avec l’unique placement de la caméra.
  Tout le reste sauf track : le mouvement est relativement statique, donc on va juste évaluer 3 images, début, milieu et fin du mouvement de la caméra.
  Track : on évalue un certain nombre d’images choisies au hasard sur le parcours « track » de la caméra (13 dans le programme actuel).
   Les vues sont triées suivant la moyenne des évaluation des images, pour l’idiome correspondant.

## Slide 36: Compilation idiomes  film
On suppose disposer d’une liste d’idiomes avec tous les paramètres initialisés, et les vues triées.
Parcours de la liste d’idiomes :
  Assignation d’une vue à chaque caméra, ou, dans le cas où une caméra se retrouve sans aucune vue acceptable, choix aléatoire d’un angle de vision tel que le bras-robot soit dans le champ.
  Calcul des positions de caméras initiales
  Calcul des pas élémentaires sur chaque paramètre de caméra.
  Boucle :
    Pour toutes les images de l’idiome, actualiser les paramètres de chaque caméras et ajouter la liste des paramètres au vecteur de configurations de caméras
On se retrouve ainsi avec une suite de configurations de caméras, directement interprétable par RomanTutor qui générera le film (à l’aide de la librairie graphique Coin3D).

## Slide 37: Plan
Introduction
  Mise en situation et motivations
  Présentation de la station et du bras-robot
  Avancement dans RomanTutor
État de l’art
  Méthodes géométriques
  Résolution de contraintes cinématographiques
Préliminaires techniques
  Calcul des coordonnées du bras
  Calcul de l’image d’une caméra
  Découpage de la trajectoire
Génération d’animations 3D avec caméras virtuelles
  Trajectoire connue : approche idiomes
    Création de la base d’idiomes
    Transformation de la trajectoire en suite d’idiomes
    Evaluation d’un idiome
    Compilation de la suite d’idiomes en film
  Trajectoire imprévisible : approche contraintes
    Placement initial de la caméra
    Ajustement et prise en compte du découpage de la trajectoire
    Passage à proximité d’un obstacle
    Lissage des configurations de caméras
Génération d’animations 3D avec caméras fixes
  Sélection des caméras
  Réglage du zoom et de l’orientation
Tests avec RomanTutor
  Approche idiomes
  Résolution de contraintes
  Caméras fixes
Conclusion

## Slide 38: Trajectoire imprévisible
Approche basée idiomes impossible
Suivi de la trajectoire : placement de la caméra de façon à :
  Garder un bon angle de vue
  Avoir le bras + éventuel(s) point(s) de repère le moins obstrué possible
  Ne pas sauter d’un point de vue à un autre : on se concentre sur la cohérence du film en assouplissant le critère de vision.
  Donner un rendu visuel agréable et intéressant pour l’utilisateur (très subjectif..)

## Slide 39: Hiérarchie des vues
Ordre valable sauf lorsque l’on zoome entre le bras et un obstacle :
Vue orthogonale au plan du bras, du côté du plus grand angle avec e vecteur « épaulecoude ».
Vue en miroir de cette dernière, du côté du plus petit angle cette fois.
Vue parallèle à l’axe vertical de la station Oy, du côté où l’on voit le poignet plus proche que le coude.
Vue symétrique de la précédente (le poignet plus loin que le coude sur l’axe Oy).
Vue ¾ au dessus du bras, du côté du plus petit angle entre le vecteur « épaulecoude » etl’axe Oy.
Vue « aérienne » au dessus du bras (mêmes coordonnées sur x et y, z >> zbras)

## Slide 40: Placement initial d’une caméra (exemple)
Plan formé par les trois joints principaux : épaule, coude, poignet (en général).
Vecteurs EC=(cx,cy,cz) et CP=(cx’,cy’,cz’) non colinéaires.
On peut choisir l’orthogonal :
v = (d1,d2,1) , où :
d1 = - det(M1) / det(M3)
d2 = - det(M2) / det(M3) ,
les matrices M1, M2 et M3 obtenues en enlevant la colonne correspondant au chiffre dans
M =
Caméra placée sur cette droite orthogonale passant par le centre de gravité, du côté de plus grand angle entre v et O’E où O’ est au centre du cylindre de la station, à même hauteur que E. ..etc

## Slide 41: Illustration de cette dernière position
Le plan P est celui formé par les trois points principaux du bras : « épaule, coude, poignet »

## Slide 42: Suivi du mouvement du bras
Déplacement en translation suivant le point de repère courant (centre de gravité, main ou zone proche d’un obstacle)
visibilite  getNewVisibilite() ;
Si la visibilite calculée est correcte, on s’arrête sur cette vue, sinon on relance l‘initialisation qui va chercher le meilleur compromis vue / visibilité.
  Note : plus on est proche d’un point de coupure, et plus
  on exige une bonne visibilité.
Ajustement local pour visibilité de la caméra. Éventuellement changement de zone, de préférence sur les points de coupure définis.

## Slide 43: Passage proche d’un obstacle
Si passage à moins de SEUIL_DIST_OBST d’un obstacle, on va orienter la caméra vers le milieu du plus court segment joignant le bras et le plus proche obstacle.
La distance d’éloignement de la caméra est alors calculée :
  Distance = TAN_ANGLE*2.0*distObstacles[indice]*marge ,
  Où :
  TAN_ANGLE = tangente de l’angle au sommet du cône de vision de la caméra
  distObstacles[indice] : distance courante minimale du brasrobot aux obstacles
  marge = un réel plus grand que 1 indiquant le volume d’espace supplémentaire que l’on filmera autour du bras.
  Tout le problème est alors de savoir où placer la caméra : dans le plan orthogonal au segment joignant bras et obstacle, mais où ?

## Slide 44: Positionnement de la caméra pendant zoom proche obstacle
On va minimiser l’angle entre les vecteurs « caméracentre du segment » et « épaulecentre de gravité » (en fait les rendre le plus parallèles possible)
Ce placement semble intuitivement montrer le plus de surface du bras-robot, et donc donner le meilleur angle de vue.
Dans le cas où cette vue serait obstruée, on choisit un point au hasard sur le cercle de vision de la caméra, tel que la vue soit correcte.
Représentation du placement :

## Slide 45: Lissage des configurations de caméras
Pour rendre le film encore moins saccadé dans le cas où l’on filme une trajectoire connue (possible même avec cette approche), on applique l’algorithme suivant à la suite de points 3D définissant les emplacements successifs d’une caméra :
On remplace les coordonnées projetées sur les axes des configurations de caméras par les milieux des segments joignant deux valeurs de coordonnées, lorsque le déplacement n’est pas de trop grande amplitude. Dans ce dernier cas (saut), on conserve la valeur calculée pour la coordonnée de la position de la caméra. Visuellement :

## Slide 46: Plan
Introduction
  Mise en situation et motivations
  Présentation de la station et du bras-robot
  Avancement dans RomanTutor
État de l’art
  Méthodes géométriques
  Résolution de contraintes cinématographiques
Préliminaires techniques
  Calcul des coordonnées du bras
  Calcul de l’image d’une caméra
  Découpage de la trajectoire
Génération d’animations 3D avec caméras virtuelles
  Trajectoire connue : approche idiomes
    Création de la base d’idiomes
    Transformation de la trajectoire en suite d’idiomes
    Evaluation d’un idiome
    Compilation de la suite d’idiomes en film
  Trajectoire imprévisible : approche contraintes
    Placement initial de la caméra
    Ajustement et prise en compte du découpage de la trajectoire
    Passage à proximité d’un obstacle
    Lissage des configurations de caméras
Génération d’animations 3D avec caméras fixes
  Sélection des caméras
  Réglage du zoom et de l’orientation
Tests avec RomanTutor
  Approche idiomes
  Résolution de contraintes
  Caméras fixes
Conclusion

## Slide 47: Caméras fixes
14 caméras fixées à la station.
Méthode :
  À chaque nouvelle image, calcul de la visibilité de chaque caméra (orientée vers le bras).
  On assigne la meilleure vue à la caméra centrale, puis celle de gauche, puis de droite.
Attention :
  Dans le cas où il y a moins de trois caméras ayant une bonne visibilité, on décide d’utiliser toujours les mêmes caméras substituts.
  Il faut régler le paramètre de seuil de visibilité assez bas pour maintenir la cohérence des images.

## Slide 48: Réglage des paramètres des caméras fixes
Orientation : récupérer les coordonnées sphériques du vecteur camérapoint cible sur le bras-robot.
Zoom : formule
  zoom = distR / distI ,
  Où distR = distance réelle à la cible, et
  distI = distance idéale à la cible si la caméra pouvait bouger

## Slide 49: Plan
Introduction
  Mise en situation et motivations
  Présentation de la station et du bras-robot
  Avancement dans RomanTutor
État de l’art
  Méthodes géométriques
  Résolution de contraintes cinématographiques
Préliminaires techniques
  Calcul des coordonnées du bras
  Calcul de l’image d’une caméra
  Découpage de la trajectoire
Génération d’animations 3D avec caméras virtuelles
  Trajectoire connue : approches idiomes
    Création de la base d’idiomes
    Transformation de la trajectoire en suite d’idiomes
    Evaluation d’un idiome
    Compilation de la suite d’idiomes en film
  Trajectoire imprévisible : approche contraintes
    Placement initial de la caméra
    Ajustement et prise en compte du découpage de la trajectoire
    Passage à proximité d’un obstacle
    Lissage des configurations de caméras
Génération d’animations 3D avec caméras fixes
  Sélection des caméras
  Réglage du zoom et de l’orientation
Tests avec RomanTutor
  Approche idiomes
  Résolution de contraintes
  Caméras fixes
Conclusion

## Slide 50: Tests : approche idiomes
Film obtenu sur l’écran de gauche (seconde meilleure vue, en théorie), sur une courte trajectoire contournant un obstacle : (shot track)

## Slide 51: Trajectoire plus complexe
Note : seulement quelques
secondes de planification

## Slide 52: Approche idiomes - suite

## Slide 53: Tests : approche contraintes
Planification beaucoup plus longue : 10min48s pour la trajectoire complexe.

## Slide 54: Bilan
Meilleure visibilité pour l’approche contraintes  logique.
Evaluation des idiomes à améliorer pour mieux tenir compte de la visibilité.
En revanche :
Temps de planification multiplié d’un facteur 150 lorsque l’on passe du filmage suivant les idiomes au filmage par résolution de contraintes visuelles.

## Slide 55: Conclusion
Comparaison de deux types de filmage radicalement différents : résolution de contraintes au niveau de l’image, et idiomes au niveau des déplacements élémentaires des caméras.
Filmage beaucoup plus rapide dans le cas des idiomes ; mais méthode inapplicable pour filmer les mouvements du bras en direct.
Difficulté à concilier bonne visibilité et cohérence du film (ces deux critères s’opposent).
Travaux futurs :
  Améliorer le compromis visibilité / cohérence
  Optimiser les algorithmes (plusieurs minutes dans le cas d’un filmage par une approche contraintes).
  Utiliser des idiomes plus élaborés. …etc.

## Slide 56: ¿ Questions ?