## Slide 1: Filmage automatique des déplacements du bras-robot canadien
Benjamin Auder
Université de Sherbrooke

## Slide 2: Plan
Introduction
  Mise en situation et motivations
  Présentation de la station et du bras-robot
  Avancement dans RomanTutor
État de l’art
Préliminaires techniques
Génération d’animations 3D avec caméras virtuelles
Conclusion

## Slide 3: Objectifs et motivations
On veut filmer de la « meilleure façon possible » la trajectoire du bras-robot canadien.
  Bras + repères doivent rester à l’écran
  Respect de contraintes visuelles.
Critères :
  Voir le plus de surface possible sur le bras-robot
  Ne pas sauter d’une vue à une autre, mouvement lisse de la caméra
  Prendre des angles de vues informationnels.
Les manipulations à la surface de l’ISS doivent être effectuées avec la plus grande précision, compte-tenu du coût du matériel.
Donc : nécessité de s’entraîner à la manipulation du bras, en dehors ou à l’intérieur de la station, sans risque de fausse manœuvre.

## Slide 4: Canadarm2 sur l’ISS
Film obtenu sur une courte trajectoire contournant un obstacle :

## Slide 5: Description de canadarm2
Bras-robot : 8 degrés de liberté
  1 en translation
  3 à l’épaule : yaw, pitch, roll
  1 au coude : pitch
  3 au poignet : yaw, pitch, roll
Longueurs SP-EP et EP- WP == 8,5m environ.
SP, SY, SR constituent la base mobile se déplaçant sur le rail

## Slide 6: Filmage actuel dans RomanTutor
Logiciel RomanTutor simulant le contrôle du bras-robot sur la station spatiale internationale (ISS), devant être utilisé à terme par des élèves astronautes.
Adaptation de principes cinématographiques :
  Shot : succession ininterrompue d’images prises par une seule caméra
  Idiome : succession de shots montrant une action particulière.
Plan (au sens utile ici) : suite de configurations de caméras que RomanTutor interprétera pour fournir le film.
En cours : utilisation de TL-Plan, planificateur utilisant la logique temporelle, afin de planifier les successions de shots et donc d’idiomes. Idiomes et règles cinématographiques encodés sous forme de stratégies de recherche dans TLPlan.

## Slide 7: Filmage actuel : suite
Avant ajout du module de filmage dans RomanTutor :
  Caméras fixes.
  Un seul type de shot : static.
  L’interface du logiciel RomanTutor :

## Slide 8: Architecture des modules

## Slide 9: Plan
Introduction
État de l’art
  Méthodes géométriques
  Résolution de contraintes cinématographiques
Préliminaires techniques
Génération d’animations 3D avec caméras virtuelles
Conclusion

## Slide 10: Interval constraint system
F. Benhamou et al. – Interval Constraint Solving for Camera Control and Motion Planning
Idée :
  Mettre en inéquations les contraintes sur le filmage devant être respectées par une caméra.
  Résoudre ces inéquations par une nouvelle méthode utilisant l’arithmétique des intervalles.
   Déplacements de caméra sous forme d’équations.

## Slide 11: Roadmap probabiliste
D. Nieuwenhuisen et M. H. Overmars – Motion Planning for Camera Movements in Virtual Environments
Roadmap : graphe de points de l’espace des déplacements d’un robot, dans lequel on trouve son chemin en parcourant les arêtes ; probabiliste si les sommets sont générés aléatoirement.
Méthode : recherche d’un plan à travers le graphe = suite de points 3D, modélisant le chemin de la caméra.

## Slide 12: Bilan des méthodes géométriques
Utiles et efficaces lorsque l’on souhaite filmer certains détails d’une scène statique, mis assez facilement en équations. Exemples : exploration d’un musée ou d’un lieu en général, animation de transition entre deux mondes dans un jeu vidéo.. etc.
En revanche, inutilisables telles quelles dans le cas du filmage d’un objet animé, car il faudrait inclure les déplacements de l’objet dans la description de la scène  beaucoup trop lourd.
On se contentera de s’inspirer de certains aspects de ces méthodes, sans les utiliser.

## Slide 13: Structure d’un film
Découpage hiérarchique d’une succession d’images :
  Film  scène  idiome  shot  image
Plus intéressant de travailler au niveau scène/idiome/shot que image, car plus proche du tournage d’un film au cinéma, et plus d’abstraction  en général plus de simplifications.

## Slide 14: Types de shot

## Slide 15: Le « Camera Planning System »
D. B. Christianson et al. – Declarative Camera Control for Automatic Cinematography
Méthode :
  Etant donné la trace d’animation, découpage en actions élémentaires = scènes et idiomes.
  Recherche d’un idiome correspondant à chaque action élémentaire dans la base de données.
Langage DCCL : idiomes  film.
  Exemple : idiome
  « conversation »

## Slide 16: Système de filmage basé sur la résolution de contraintes cinématographiques
N. Halper et al. – A camera Engine for Computer Games : Managing the Trade-Off Between Constraint Satisfaction and Frame Coherence
Résolution de contraintes visuelles image par image :
  Placer la caméra à la bonne hauteur, avec un bon angle de vue, à une certaine distance fixée de l’objet.
  Faire en sorte que la cible à filmer reste toujours visible à l’écran, sans sauter d’un angle de vue à un autre.
Méthode adaptée donc au suivi de personnages dans un jeu vidéo.

## Slide 17: Ordre d’application des contraintes
Résolution de chaque contrainte minimise l’altération de la satisfaction des contraintes précédentes.
(algorithme de N. Halper et al. Schématisé)

## Slide 18: Plan
Introduction
État de l’art
Préliminaires techniques
  Calcul des coordonnées du bras
  Calcul de l’image d’une caméra
  Découpage de la trajectoire
Génération d’animations 3D avec caméras virtuelles
Conclusion

## Slide 19: Coordonnées 3D du bras-robot
Utile car : tous les calculs dans les algorithmes devront se baser sur des positions en 3D. Version simplifiée.
Coordonnées sphériques du point A dans le repère translaté d’origine O = θe et φe . Puis transposition en cartésiennes.
Point B : même méthode avec θc et φe . Puis changement de repère pour avoir le vecteur OA comme axe Oz, et : rotation d’angle ξ au point calculé pour prendre en compte le roll.

## Slide 20: Vue d’une caméra
Champ de vision de la caméra approximé par un cône :
7 degrés de liberté
Méthode :
  Echantillonner des points sur le bras, puis les relier à la caméra par des segments. On compte ensuite le nombre de segments en collision avec un obstacle à l’aide de PQP.
  Note : Avec Coin3D, possibilité d’évaluer la qualité pixel par pixel.
Qualité de l’image :
  Ratio nbPointsSansCollision / nbPointsEnCollision
  (réel entre 0 et 1; 0 si un des joints n’est pas visible)

## Slide 21: Découpage de la trajectoire
On cherche à diviser la trajectoire du bras-robot en morceaux significatifs pour l’apprenant, permettant ainsi d’organiser les changements de caméras sur les points de coupure, et de filmer différemment sur chaque sous-partie de trajectoire.
Ces découpages seront utiles à divers endroits de la génération automatique d’animation.
Plan :
    Découpage monotone
    Découpage selon proximités aux obstacles
    Découpage en fonction des zones de la station

## Slide 22: Découpage « monotone »
Trajectoire subdivisée suivant les mouvements de chaque joint : une portion de trajectoire = tous les joints gardent le même sens de déplacement, éventuellement immobile.
Exemple de mouvement
monotone :
…et non monotone :

## Slide 23: Découpage selon les proximités aux obstacles
Idée : portions de trajectoire sur lesquelles le bras est à peu près à la même distance des obstacles.
Méthode sans PQP : (illustration)
  Echantillonnage gaussien autour du bras-robot
  Calcul de la plus courte distance entre un point du bras et un point échantillonné en collision.
Méthode avec PQP :
  Calculs exacts des distances, calculs géométriques se basant sur des triangles.
Comparatif : au-delà de 20 à 30 points échantillonnés, la méthode avec PQP est plus rapide. On l’utilise donc systématiquement, car on aurait besoin de beaucoup plus de points.

## Slide 24: Découpage en fonction des zones de la station
Idée : on divise la station en zones significatives pour l’utilisateur.
Les façons de filmer sont ainsi déterminées en fonction de la zone courante.
Non implémenté car :
  Difficile de récupérer les coordonnées exactes des objets depuis la scène 3D (format de la librairie Coin3D).

## Slide 25: Plan
Introduction
État de l’art
Préliminaires techniques
Génération d’animations 3D avec caméras virtuelles
  Trajectoire connue : approche idiomes
    Création de la base d’idiomes
    Transformation de la trajectoire en suite d’idiomes
    Evaluation d’un idiome
    Compilation de la suite d’idiomes en film
Tests avec RomanTutor
Conclusion

## Slide 26: Trajectoire connue
Possibilité d’utiliser une approche cinématographique :
  shots, idiomes : méthode :
    Définir la base d’idiomes
    Découper la trajectoire, puis choisir les idiomes et shots sur chaque morceau.
    Compiler la suite d’idiomes en un film cohérent.
  Avec TL-Plan :
    Planifier les déplacements de la caméra en encodant les shots/idiomes comme des actions, et les positions de la caméra comme des états.
    Non implémenté ici.

## Slide 27: Base d’idiomes (sans TL-PLAN)
Bras s’élevant pour soulever une charge ou en prévision d’un contournement d’obstacle, et mouvement inverse :
 mouvement vertical, donc pan vertical
Mouvement latéral de rotation du bras pour amener une charge sur une trajectoire globalement circulaire.
 mouvement horizontal : pan horizontal
Mouvement de rotation du segment épaule-coude sur lui-même.
 mouvement circulaire borné : shot go-by
Mouvements du poignet pour agripper une charge ou effectuer une opération de maintenance.
 mouvement statique : shot static
Mouvement de translation en déplacement le long du rail.
 mouvement en translation, donc shot track
+ hiérarchie d’angles de vue associée à chaque idiome.

## Slide 28: Transformation trajectoire  idiomes
Découpage selon les mouvements monotones du bras.
Parcours des intervalles en cherchant à chaque fois la variation majoritaire ; par exemple si l’angle φe du joint de l’épaule varie nettement plus que les autres, on enregistre un shot pan horizontal.. etc.
Exemple :
configuration initiale  θc = θc + 1  φe = φe + 1
pan vertical  pan horizontal
Note : les idiomes utilisés sont composés d’un unique shot, pour simplifier. Cela revient au même, c’est juste un niveau d’abstraction en dessous qu’un idiome composé.

## Slide 29: Evaluation d’un idiome
Argument : idiome (nom, Tdébut, Tfin, vues)
Tri des vues de l’idiome par visibilité.
3 catégories d’idiomes :
  Static ou go-by : on évalue une seule image avec l’unique placement de la caméra.
  Tout le reste sauf track : 3 images évaluées, début, milieu et fin du mouvement de la caméra.
  Track : évaluation de n > 3 images choisies au hasard sur le parcours « track » de la caméra.
   Les vues sont triées suivant la moyenne des évaluation des images, pour l’idiome correspondant.

## Slide 30: Compilation idiomes  film
On suppose disposer d’une liste d’idiomes avec tous les paramètres initialisés, et les vues triées.
Parcours de la liste d’idiomes :
  Assignation d’une vue à chaque caméra.
  Calcul des positions de caméras initiales
  Calcul des pas élémentaires sur chaque paramètre.
  Boucle sur les images de l’idiome.
Exemple :
configuration initiale  θc = θc + 1  φe = φe + 1
Initialisation des paramètres θ, φ et de translation
(for i:1..nbPas) θc = θc + pasθc  pan vertical
(for i:1..nbPas) φe = φe + pasφe  pan horizontal
On se retrouve ainsi avec une suite de configurations de caméras, directement interprétable par RomanTutor qui générera le film (à l’aide de la librairie graphique Coin3D).

## Slide 31: Résultats

## Slide 32: Plan
Introduction
État de l’art
Préliminaires techniques
Génération d’animations 3D avec caméras virtuelles
  Trajectoire imprévisible : approche contraintes
    Placement initial de la caméra
    Ajustement et prise en compte du découpage de la trajectoire
    Passage à proximité d’un obstacle
Conclusion

## Slide 33: Trajectoire imprévisible
Approche basée idiomes impossible
Suivi de la trajectoire : placement de la caméra de façon à :
  Garder un bon angle de vue
  Avoir le bras + éventuel(s) point(s) de repère le moins obstrué possible
  Ne pas sauter d’un point de vue à un autre : on se concentre sur la cohérence du film en assouplissant le critère de vision.
  Donner un rendu visuel agréable et intéressant pour l’utilisateur (très subjectif..)

## Slide 34: Repérage sur la station
Repère utilisé pour le positionnement des caméras :
Épaule : yaw (φe), pitch (θe) , roll (non représenté)
Coude : pitch (θc)

## Slide 35: Hiérarchie des vues
Ordre valable sauf lorsque l’on zoome entre le bras et un obstacle :
Vue orthogonale au plan du bras, du côté du plus grand angle avec le vecteur « épaulecoude ».
Vue en miroir de cette dernière, du côté du plus petit angle cette fois.
Vue parallèle à l’axe vertical de la station Oy, du côté où l’on voit le poignet plus proche que le coude.
Vue symétrique de la précédente (le poignet plus loin que le coude sur l’axe Oy).
Vue ¾ au dessus du bras, du côté du plus petit angle entre le vecteur « épaulecoude » et l’axe Oy.
Vue « aérienne » au dessus du bras (mêmes coordonnées sur x et y, z >> zbras)

## Slide 36: Placement initial d’une caméra (exemple)
Placement a) :
orthogonal au plan du bras
Le plan P est celui formé par les trois points principaux du bras : « épaule, coude, poignet »

## Slide 37: Suivi du mouvement du bras
Déplacement en translation suivant le point de repère courant (centre de gravité, main ou zone proche d’un obstacle)
visibilite  getNewVisibilite() ;
Ajustement local pour visibilité de la caméra. Éventuellement changement d’angle, de préférence sur les points de coupure définis.
Si la visibilite calculée est correcte, on s’arrête sur cette vue, sinon on relance l‘initialisation qui va chercher le meilleur compromis vue / visibilité.
  Note : plus on est proche d’un point de coupure, et plus
  on exige une bonne visibilité.

## Slide 38: Passage proche d’un obstacle
  Si passage à moins de SEUIL_DIST_OBST d’un obstacle, on va orienter la caméra vers le milieu du plus court segment joignant le bras et le plus proche obstacle.
  Caméra placée dans le plan orthogonal au segment joignant bras et obstacle, de façon à minimiser l’angle entre les vecteurs « caméracentre du segment » et « épaulecentre de gravité » (les rendre le plus parallèles possible)
On minimise :
MIN (α, π – α)

## Slide 39: Résultats
Trajectoire complexe, temps : 10min48s, 870 images

## Slide 40: Conclusion
Comparaison de deux types de filmage radicalement différents : résolution de contraintes au niveau de l’image, et idiomes au niveau des déplacements élémentaires des caméras.
Filmage beaucoup plus rapide dans le cas des idiomes ; mais méthode inapplicable pour filmer les mouvements du bras en direct.
Difficulté à concilier bonne visibilité et cohérence du film (ces deux critères s’opposent).
Travaux futurs :
  Améliorer le compromis visibilité / cohérence
  Optimiser les algorithmes (plusieurs minutes dans le cas d’un filmage par une approche contraintes).
  Utiliser des idiomes plus élaborés. …etc.

## Slide 41: Questions ?